## Slide 1
Analyse der Verfügbarkeit, Ausfalltoleranz und Konsistenz des KI-basierten Multisensorik-ROSI-Systems
Empirische Fault-Injection-Analyse auf Prozess- und Betriebssystemebene · Luca Michael Schmidt · September 2026
Notes: Sprechzeit: 0:50 Quellenhinweis: Avizienis et al. (2004); eigene Fallstudie. - ROSI: optische Inline-Inspektion im industriellen Dauerbetrieb. - Fokus: Verfügbarkeit, Ausfalltoleranz und Konsistenz. - Fünf Fault-Injection-Cases mit unterschiedlichen Evidenzstufen.

## Slide 2: Ausgangslage und Forschungsfrage
24/7-Inspektion braucht sichtbare Fehlergrenzen
01 · KONTEXT · Quelle: Eigene Ausarbeitung, Kap. 1; Avizienis et al. (2004)
MATERIALFLUSS
kontinuierlich
ROSI
Bild + Messwert
BETRIEBSFOLGE
Ergebnis oder Stillstand
FORSCHUNGSFRAGE
Wie erkennt und begrenzt ROSI lokale Fehler, bevor sie den Inspektionspfad erreichen?
Notes: Sprechzeit: 0:55 Quellenhinweis: Eigene Ausarbeitung, Kapitel 1; Avizienis et al. (2004). - Materialfluss und Inspektion laufen kontinuierlich. - Lokale Softwarefehler können betriebliche Folgen auslösen. - Leitfrage: Erkennt und begrenzt ROSI diese Fehler rechtzeitig?

## Slide 3: Systemarchitektur und Referenzbetrieb
PROZESSE UND GEMEINSAME RESSOURCEN
Quelle: Eigene Ausarbeitung, Kap. 2; Python shared_memory (Python 3 Docs)
01 · ARCHITEKTUR
1,74 / s
INSPEKTIONEN IM REFERENZBETRIEB
383 ms
MITTLERE PIPELINE-DAUER
12
WORKER IN SECHS SCHRITTEN
Frame-Grabber
Pipeline-Manager
Inspection DataHandler
Logger
keine Top-Level-Reaktion
1-s-Poll · Supervisor
keine Top-Level-Reaktion
zentrale Log-Queue
main.py steuert
Worker-Pool · sechs Pipeline-Schritte · Shared Memory · Queues
Gemeinsame Datenbasis · Bildblöcke im Shared Memory · Referenzen in Queues
Notes: Sprechzeit: 1:10 Quellenhinweis: Eigene Ausarbeitung, Kapitel 2; Python shared_memory-Dokumentation. - Vier langlebige Dienste und zwölf Worker. - Bilddaten im Shared Memory, Referenzen in Queues. - Baseline: 1,74 Inspektionen pro Sekunde bei 383 Millisekunden. - Nur der PipelineManager wird laufend überwacht.

## Slide 4: Untersuchungsdesign: fünf Fault-Injection-Cases
Gezielter Fehlerzustand → reproduzierbare Beobachtung → Vergleich von Erkennung, Folgeverhalten und Degradation
02 · METHODIK · Quelle: Eigene Ausarbeitung, Kap. 4; Hsueh et al. (1997)
Case | Eingriff | Untersuchungsziel | Messgrößen
C1 | SIGKILL | Laufzeit-Supervision | TTD · Shutdown · Dienststatus
C2 | OSError(28) | Speichergrenze / Fallback | Wachstum · Fehlerzeit · Shutdown
C3 | SIGSTOP Logger | Queue-Backpressure | qsize · Stillstand · Messlücke
C4 | DB-Trennung | Persistenzrisiko | OperationalError · Konfiguration
C5 | Timing-Hypothese | Shared-Memory-Race | Zugriff · Freigabe · Absturz
Direkte Messung und analytische Ableitung werden in den Fällen getrennt ausgewiesen.
Notes: Sprechzeit: 0:55 Quellenhinweis: Hsueh, Tsai und Iyer (1997); eigene Messprotokolle. - Definierter Fehlerzustand, reproduzierbarer Eingriff, beobachtete Reaktion. - C1 bis C5 verwenden unterschiedliche Injektionsmechanismen. - Messung und analytische Ableitung bleiben getrennt.

## Slide 5: C1 – Prozessausfälle und Laufzeit-Supervision
SIGKILL auf jeden langlebigen Dienst · Reaktion im Messfenster
03 · BEFUNDE · C1 · Quelle: Eigene Messung: C1-Ergebnistabelle; Pont & Ong (2002)
Dienst | Eingriff | Laufzeitreaktion
PipelineManager | SIGKILL | 0,992 s · geordneter Shutdown
FrameGrabber | SIGKILL | keine erkannte Reaktion
InspectionDataHandler | SIGKILL | keine erkannte Reaktion
Logger | SIGKILL | keine erkannte Reaktion
1 / 4
Dienste mit vollständiger Laufzeitreaktion
Befund Drei Prozesse zeigen Fail-Silent-Verhalten.
Schutzschicht: Supervisor / systemd für alle vier langlebigen Services.
Notes: Sprechzeit: 1:10 Quellenhinweis: Eigene C1-Messung; Pont und Ong (2002). - Jeder langlebige Dienst wurde einzeln per SIGKILL beendet. - Nur PipelineManager erkannt: TTD 0,992 Sekunden. - Drei Dienste zeigen keine vollständige Top-Level-Reaktion. - Konsequenz: Supervision für alle langlebigen Services.

## Slide 6: C2 – Ressourcenerschöpfung im Bildarchiv
ORIGINALMESSUNG · Images/Out auf der RAM-Disk
Quelle: Eigene Messdaten: case2_disk_usage_timeseries.csv; Linux Kernel tmpfs-Dokumentation
03 · BEFUNDE · C2
+43,6 MB
in 46,7 s · direkt gemessen
947 CSV-Zeilen ≈21,8 MB je Inspektion*
OSError(28) nach 35,2 s PipelineManager stürzt ab Shutdown nach weiteren 2,1 s
* aus zwei Pipelines abgeleitet
Notes: Sprechzeit: 1:10 Quellenhinweis: case2_disk_usage_timeseries.csv; disk_full.log; Linux tmpfs-Dokumentation. - Images/Out wächst im Messfenster um 43,6 Megabyte. - Etwa 21,8 Megabyte je Inspektion; Produktionsrate nur hochgerechnet. - OSError(28) wird nicht lokal abgefangen. - PipelineManager-Absturz nach 35,2 Sekunden, danach Shutdown.

## Slide 7: C3 – Blockierende Log-Queue
ZEITLINIE · Logger pausiert, Pipeline folgt
03 · BEFUNDE · C3 · Quelle: Eigene Messdaten: queue_depth_timeseries.csv; Python Queue-Dokumentation
t0
SIGSTOP Logger
t + 1,3 s
letzter in-flight Abschluss
t + 30,4 s
Messlücke Monitor pausiert
SIGCONT
Queue leert in < 0,3 s
Evidenz | Status | Bedeutung
17 Pipelines / 5 s | direkt gemessen | vor SIGSTOP
qsize max. 6 | direkt gemessen | vor Messlücke
≈30,4 s ohne Werte | direkt gemessen | Logger und Monitor pausiert
Queue-Füllstand 1000 | technisch abgeleitet | kein direkter qsize-Nachweis
Konsequenz: synchrones put ohne Timeout koppelt Logging an den Inspektionspfad.
Notes: Sprechzeit: 1:10 Quellenhinweis: queue_depth_timeseries.csv; cascade.log; Python queue-Dokumentation. - SIGSTOP hält Logger und Queue-Monitor an. - Nach etwa 1,3 Sekunden steht die Verarbeitung. - Messlücke: 30,4 Sekunden; qsize außerhalb maximal sechs. - Queue-Sättigung ist technisch abgeleitet, nicht direkt gemessen. - Timeout und Drop-on-Full würden Logging entkoppeln.

## Slide 8: C4 – Veraltete Datenbankverbindungen
NEGATIVKONTROLLE VS. PRODUKTIONSRISIKO
03 · BEFUNDE · C4 · Quelle: Eigene Ausarbeitung, Kap. 5.4; Django Documentation
Entwicklung (direkt getestet) | Produktion (analytisch abgeleitet)
27 Verbindungen terminiert | Persistente Verbindung nach Pause
kein OperationalError | veraltete TCP-Verbindung möglich
frische Verbindung je Zugriff | Produktionskonfiguration zu bestätigen
Negativkontrolle: Pfad maskiert | Nächster Test: Pause + kontrollierter Reopen
Aussagegrenze: Der konkrete Produktionswert von CONN_MAX_AGE ist vor der Bewertung zu bestätigen.
Notes: Sprechzeit: 1:10 Quellenhinweis: Eigene Ausarbeitung, Kapitel 5.4; Django-Dokumentation. - Entwicklungstest: 27 Verbindungen terminiert, kein OperationalError. - Negativkontrolle maskiert das Produktionsrisiko. - Persistente Verbindung kann nach Anlagenpause veraltet sein. - Produktionskonfiguration und Pausenszenario direkt validieren.

## Slide 9: C5 – Prüfung einer Shared-Memory-Race-Hypothese
TIMING-VERGLEICH · gemessener Zugriff gegenüber regulärer Freigabe
03 · BEFUNDE · C5 · Quelle: Eigene Messung: case5_gc_race.log; Python shared_memory-Dokumentation
Letzter Zugriff · Schritt 5
45–107 ms
direkt gemessen · letzter relevanter Zugriff
Reguläre GC-Freigabe
≈10 s · reguläre Schwelle
technischer Referenzwert · kein Fehlerereignis
Beobachtung | Wert | Einordnung
Zugriff in Schritt 5 | 45–107 ms | direkt gemessen
GC-Freigabe | ≈10 s | reguläre Schwelle
Zeitlicher Puffer | ≈100× | aus den Werten abgeleitet
Kein FileNotFoundError, BrokenPipeError oder Absturz in 120 s · Hypothese im getesteten Aufbau nicht bestätigt.
Notes: Sprechzeit: 0:55 Quellenhinweis: case5_gc_race.log; Python shared_memory-Dokumentation. - Hypothese: vorzeitige Freigabe eines benötigten Shared-Memory-Blocks. - Letzter Zugriff: 45 bis 107 Millisekunden. - Reguläre Freigabeschwelle: ungefähr zehn Sekunden. - Kein Fehler in 120 Sekunden; Hypothese nicht bestätigt.

## Slide 10: Synthetisierte Ursache-Wirkungs-Kette
C1–C4 zeigen dasselbe Muster an unterschiedlichen technischen Grenzen
04 · SYNTHESE · Quelle: Eigene Synthese, Kap. 6; Avizienis et al. (2004)
LOKALER FEHLER
Prozess Speicher Queue Verbindung
SCHUTZLÜCKE
keine Supervision kein Timeout
WEITERGABE
Warten veralteter Zustand Ausnahme
SYSTEMFOLGE
Pipeline steht
SCHUTZSCHICHT
erkennen entkoppeln weiterarbeiten
ANTWORT
Normalbetrieb stabil; Fehlerfall braucht Schutzschichten aus Sichtbarkeit, Timeout, Retry und kontrollierter Degradation.
C5 grenzt die Synthese ein: Die konkrete Race-Hypothese wurde im Test nicht bestätigt.
Notes: Sprechzeit: 1:05 Quellenhinweis: Eigene Synthese, Kapitel 6; Avizienis et al. (2004). - C1 bis C4 zeigen wiederkehrende Schutzlücken. - Lokale Fehler propagieren über fehlende Supervision, Timeouts oder Retries. - Baseline stabil; Fehlerisolation bleibt unvollständig. - C5 begrenzt die Verallgemeinerung.

## Slide 11: Handlungsempfehlungen für den Dauerbetrieb
Quelle: Eigene Handlungsempfehlungen, Kap. 6; Pont & Ong (2002)
05 · ENTSCHEIDUNG
ERKENNEN
Alle vier Services überwachen. Supervisor / systemd
BEGRENZEN
RAM-Disk-Füllstand alarmieren. Archivierung kontrolliert degradieren
ENTKOPPELN
Logging mit Timeout + Drop-on-Full. Inspektion weiterführen
ERNEUERN
close_old_connections(). Schreibzugriff kontrolliert wiederholen
C5 erhält bewusst keinen Sofortfix: Die konkrete Race-Hypothese wurde im getesteten Aufbau nicht bestätigt.
Notes: Sprechzeit: 1:20 Quellenhinweis: Eigene Handlungsempfehlungen, Kapitel 6; Pont und Ong (2002). - Alle langlebigen Dienste überwachen. - Speichergrenzen alarmieren und kontrolliert degradieren. - Logging durch Timeout und Drop-on-Full entkoppeln. - Datenbankverbindungen erneuern und gezielt wiederholen.

## Slide 12: Evidenzgrenzen und Produktionstransfer
Quelle: Eigene Ausarbeitung, Kap. 4.5; Methodenkritik
06 · GRENZEN
LABOR
Referenzsystem + Simulator Mechanismen wahrscheinlich übertragbar
ZEIT
20–120 s je Test Langzeiteffekte hochgerechnet
STICHPROBE
Einzelmessungen keine Statistik
TRANSFER
C4 analytisch Produktionskonfiguration offen
Notes: Sprechzeit: 0:55 Quellenhinweis: Eigene Ausarbeitung, Kapitel 4.5; Fallstudienprotokolle und Sperrvermerk. - Laboraufbau mit Simulator statt Kundenhardware. - Testfenster zwischen 20 und 120 Sekunden. - Einzelmessungen ohne statistische Absicherung. - C4 bleibt analytisch; Produktionskonfiguration ist offen. - Sperrvermerk: keine internen Zugangsdaten oder Kundendetails zeigen.

## Slide 13
Fazit und Diskussion
Vielen Dank · Fragen?
Notes: Sprechzeit: 0:25 Quellenhinweis: Zusammenfassung der eigenen Fallstudie. - Dienste und Ressourcen sichtbar machen. - Lokale Fehler entkoppeln und kontrolliert degradieren. - Nächster Schritt: produktionsnahe Validierung. - Vielen Dank – Fragen?